## Slide 1: ENDEREÇAMENTO IP
Leonardo A. Mendes Doy
Rodrigo Mendonça

## Slide 2: O ENDEREÇO IP
O endereço IP é uma sequência composta de 32 bits.
Esse valor é representado em um conjunto de quatro sequências de 8 bits.
Separados por ponto que tem o nome de octeto ou byte, já que um byte é formado por 8 bits.

## Slide 3: CLASSES DE ENDEREÇOS IP
CLASSE | PRIMEIRO OCTETO | PARTE DA REDE (N) E PARTE PARA OS HOSTS (H) | MÁSCARA | Nº REDES | ENDEREÇO POR REDE
A | 1-127 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | 126 (27-2) | 16.777.214 (224-2)
B | 128-191 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | 16.382 (214-2) | 65.534 (216-2)
C | 192-223 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 2.097.150 (221-2) | 254 (28-2)
D | 224-239 | MULTICAST | NA | NA | NA
E | 240-255 | EXPERIMENTAL | NA | NA | NA

## Slide 4: CLASSES DE ENDEREÇOS IP
Os endereços IP da classe A são usados em locais onde são necessárias poucas redes, mas uma grande quantidade de máquinas nelas.
Os endereços IP da classe B são usados nos casos onde a quantidade de redes é equivalente ou semelhante à quantidade de dispositivos
Os endereços IP da classe C são usados em locais que requerem grande quantidade de redes, mas com poucos dispositivos em cada uma.
Quanto às classes D e E, elas existem por motivos especiais: a primeira é usada para a propagação de pacotes especiais para a comunicação entre os computadores, enquanto que a segunda está reservada para aplicações futuras ou experimentais.

## Slide 5: ENDEREÇOS IP PRIVADOS
Há conjuntos de endereços das classes A, B e C que são privados. Isto significa que eles não podem ser utilizados na internet, sendo reservados para aplicações locais. São, essencialmente, estes:
  Classe A: 10.0.0.0 à 10.255.255.255;
  Classe B: 172.16.0.0 à 172.31.255.255;
  Classe C: 192.168.0.0 à 192.168.255.255.

## Slide 6: IP ESTÁTICO E IP DINÂMICO
IP estático (ou fixo) é um endereço IP dado permanentemente a um dispositivo, ou seja, seu número não muda, exceto se tal ação for executada manualmente.
O IP dinâmico, por sua vez, é um endereço que é dado a um computador quando este se conecta à rede, mas que muda toda vez que há conexão

## Slide 7: Sub-Rede